## Slide 1
Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico
Guía del estudio de autoconsumo fotovoltaico
Julio Amador Guerra
Universidad Politécnica de Madrid

## Slide 2: Guía para la realización del estudio de autoconsumo fotovoltaico conectado a red en edificios
i
 | En cursiva información o explicación sobre el proceso
 | En azul documentación o contenido a incluir
2/67

## Slide 3: Título
Nombre y apellidos
Fecha
Imagen del edificio
Módulo 6. Autoconsumo fotovoltaico
Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente
3/67

## Slide 4
i
 | Deben referenciarse adecuadamente todas las figuras, tablas, datos, etc. que se incluyan en esta presentación
4/67
i
 | Adaptar la presentación a preferencias editando todo lo que sea necesario
i
 | Completar la presentación con los contenidos y criterios adquiridos en las ponencias
i
 | Eliminar diapositivas no utilizadas. Revisar animación.
Cuestiones generales

## Slide 5
Fases de elaboración del proyecto
Normativa
Bases de datos de radiación solar y de clima disponibles
Ubicación del edificio
Descripción general del edificio y su entorno
Identificación y características de superficies disponibles
Instalación eléctrica del edificio: cuadro general de mando y protección y punto de medida de la energía eléctrica consumida
Consumo eléctrico horario para al menos un año
Tarifa eléctrica
Capacidad de inversión
etc.
DATOS DE PARTIDA
5/67
i

## Slide 6
Plano de situación
* Estas vistas espaciales permiten determinar la orientación de tejados, terrenos, parcelas, etc.
Localidad: ………………..
Latitud: ……………… Longitud: ……………..
Para el España se pueden encontrar vistas*, planos, etc. en:
Para edificios: http://www.sedecatastro.gob.es
Para parcelas: http://sigpac.mapa.es/fega/visor
Datos de partida: Edificio
6/67

## Slide 7
Datos de partida: Normativa de aplicación
Normativa de edificación
Normativa de seguridad
Normativa ambiental
Normativa eléctrica
Normativa municipal
Normas de la comunidad de vecinos, si es el caso
Regulación sobre energías renovables, si existe y es de aplicación
Normativas sobre autoconsumo, balance neto, etc.
Cualquier otra norma que pueda resultar de aplicación
i
 | Incluir listado con la normativa específica considerada
Recopilación sobre normativa industrial en España:
  https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/legislaciongeneral/Paginas/index.aspx
7/67
Seleccionar la normativa que vaya a aplicar en el estudio:

## Slide 8
Datos de partida: Radiación solar y clima
Búsqueda de datos de radiación solar y clima
  Selección de la base de datos del radiación solar (*):
    Período de registro: tiempo acumulado de medidas
    Resolución temporal: horaria, diaria, mensual, anual …
    Cobertura espacial: medida de una estación o de una zona geográfica
    Resolución espacial: tamaño del pixel
    Variables disponibles
    Control de calidad y tratamiento de los datos
    Incertidumbre: valores y componentes de incertidumbre
    Disponibilidad: libre, pago, licencia, etc.
    Actualizaciones
    En caso de recurso solar: revisar existencia de “Año Meteorológico Tipo”
i
* NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY NREL 2015 Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications. Technical Report NREL/TP-5D00-63112.
8/67

## Slide 9
Datos de partida: Radiación solar y clima
i
 | Justificar la base de datos de radiación solar
9/67
Característica | BBDD 1 | BBDD 2 | BBDD 3
Número de años con medidas |  |  | 
Resolución temporal |  |  | 
Resolución espacial |  |  | 
Fuente de datos (estación piranómetro, estación célula calibrada, satélite, …) |  |  | 
Precisión de los datos |  |  | 
Otras características |  |  | 
Justificación de la base de datos por análisis comparativo
Es conveniente comparar los valores medios diarios y/o mensuales para las bases de datos consideradas

## Slide 10
Datos de partida: Radiación solar y clima
Año meteorológico tipo (aportar tabla de valores mensuales)
Temperatura ambiente mínima diurna
Temperatura ambiente máxima diurna
Velocidad del viento máxima y media
i
 | Indicar siempre la fuente de los datos de clima y radiación solar y poner gráficas y/o tablas con los datos básicos
Datos necesarios
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/efemerides_extremos
Página de AEMET con temperaturas máximas y mínimas absolutas:
10/67
Inclinación óptima
Determinar la inclinación óptima para la latitud Φ del lugar por uso de la base de datos de radiación seleccionada

## Slide 11
Datos de partida: Edificio
Analizar la envolvente del edificio con el objetivo de determinar las superficies más adecuadas para instalar módulos fotovoltaicos (se pueden utilizar como herramientas: representación simplificada en tres dimensiones, plano con cubiertas disponibles, etc.).
Para cada superficie determinar:
Área de la superficie (m2)
Orientación e inclinación de la superficie
Características de la superficie (materiales, utilización, accesibilidad, etc.)
Estudio de sombras debidas a obstáculos cercanos (estudio gráfico para evitar, en lo posible, el sombreado del campo fotovoltaico en las horas centrales del solsticio de invierno)
Realizar estudio de sombras, con PVSYST ó/y gráfico, adjuntar indicando el azimut y altura solar del perfil que define cada obstáculo.
i
Nota: el proceso es dinámico, la selección del módulo se indica más adelante, pero está totalmente interrelacionada con el tipo de instalación que se realiza, y puede ser más eficaz realizar el estudio de sombras con el módulo seleccionado.
11/67

## Slide 12
Plano(s) del edificio
Incluir planos que permitan identificar las dimensiones, inclinación y orientación de las superficies disponibles del edificio e indicar los datos siguientes para cada superficie considerada
(*) Superficie realmente disponible (m2) evitando sombras en 4 horas centrales del día, permitiendo paso para mantenimiento, etc.
Datos cada superficie
Superficie | 1 | 2 | 3
Área total (m2) |  |  | 
Orientación (º) |  |  | 
Inclinación (º) |  |  | 
Características |  |  | 
Pérdidas por orientación (%) |  |  | 
Pérdidas por inclinación (%) |  |  | 
Pérdidas globales (%) |  |  | 
Superficie neta disponible* (m2) |  |  | 
Para cada superficie adjuntar gráfico de estudio de sombreado
12/67

## Slide 13
Establecer la potencia fotovoltaica a instalar según el criterio más restrictivo:
Normativa (CTE, ordenanzas solares, etc.) si aplica
Superficie disponible
Capacidad de inversión
Potencia permitida por el punto de conexión
  Monofásico (caso español): Potencia eléctrica ≤ 15 kW
  Trifásico en baja tensión (caso español): PN  100 kW
  Relación entre la potencia del sistema fotovoltaico y la contratada por el usuario
  Relación entre la potencia del sistema fotovoltaico y la capacidad de transporte de la red interna del usuario o de la red de distribución
    Porcentaje de autoconsumo: estudio de los perfiles de demanda y generación
CÁLCULOS
13/67
Determinación de la potencia del campo fotovoltaico

## Slide 14
Información disponible sobre el consumo y las tarifas eléctricas existentes
i
 | Adjuntar perfil de consumo horario para días característicos, por ejemplo, días laborales, días de fin de semana, etc.
14/67
  Propiedad: ………………..
  Uso: ………………
  Red monofásica o trifásica:……………..
  Potencia contratada: ……………….
  Tipo de tarifa eléctrica: ………………
  Periodos de la tarifa: …………….
Perfiles de consumo diarios para días representativos

## Slide 15
Ranking de módulos FV:
https://solaranalytica.com/tier-1-solar-panels/
https://news.energysage.com/best-solar-panels-complete-ranking/
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-solar-panels-review
https://www.semprius.com/best-solar-panel-manufacturers/
https://www.blackridgeresearch.com/blog/top-solar-pv-module-panel-manufacturers-companies-suppliers-producers
https://www.solarfeeds.com/mag/top-bankable-modules-based-on-pv-tech-research/
https://taiyangnews.info/top-modules/top-solar-modules-listing-june-2024/
Posición del fabricante o/y del módulo en estudios existentes
Selección del módulo fotovoltaico
i

## Slide 16
Justificar el módulo seleccionado
16/67
Característica técnica | Módulo 1 | Módulo 2 | Módulo 3
Potencia pico en STC (Wp) |  |  | 
Tecnología de célula: PERC, HJT, TOPCON … |  |  | 
Coeficiente de temperatura de la potencia (%/ºC) |  |  | 
Degradación inducida por luz LID |  |  | 
Degradación inducida por potencial PID |  |  | 
Garantía de potencia |  |  | 
Garantía de producto (años) |  |  | 
Características especiales: bifacial, glass-glass, tedlar transparente, etc.. |  |  | 
Posición del fabricante en ranking… |  |  | 
Precio (€/Wp) |  |  | 
Por ejemplo, comparándolo:

## Slide 17
Imagen del módulo, curvas características, etc.
17/67
Destacar las características más significativas del módulo seleccionado

## Slide 18
Determinación de la potencia del inversor
Conocida la potencia del inversor se hace una prospección del mercado para ver que inversores están disponibles comercialmente, buscando los criterios técnicos:
A partir de la potencia pico del generador FV se obtiene la potencia nominal del inversor Pacnom aplicando el ratio DC/AC considerado
i
 | Nota: en esta guía se elige primero el módulo FV y luego el inversor. También se puede proceder al revés, eligiendo un inversor determinado y desarrollar el proyecto a partir de sus características
Optimización de potencias generador FV-inversor
Optimización de tensión dc
Requisitos de tensiones máximas y mínimas dc
Requisitos de intensidad máxima dc
Subcampos fotovoltaicos con distinta disposición espacial
y aplicando los criterios de selección de la diapositiva siguiente.
18/67
i

## Slide 19
Selección de inversores
19/67
Característica técnica | Inversor 1 | Inversor 2 | Inversor 3
Tipo (micro, string 1F, string 3F, ) |  |  | 
Tecnología (estándar, híbrido, etc.) |  |  | 
Potencia nominal AC (kW) |  |  | 
Eficiencia máxima (%) |  |  | 
Nº seguidores del punto de máx. potencia |  |  | 
Intervalo DC seguimiento máx. potencia (V-V) |  |  | 
Intensidad máxima DC (A) |  |  | 
Índice de protección |  |  | 
Precio (€/W) |  |  | 
Ranking inversores
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/mejores-inversores-solares-mundo/
https://solarplus.es/inversores

## Slide 20
Imagen del inversor, curva de rendimiento, esquema de conexiones, etc.
20/67

## Slide 21
Asociación de módulos fotovoltaicos
La asociación fotovoltaica se puede establecer por aplicación del software del fabricante de inversores, PVSYST, etc.
21/67

## Slide 22
Diagrama de PVSYST de pérdidas por sobrecarga con tensiones límite y potencia del inversor y curvas I-V del generador fotovoltaico para temperaturas extremas consideradas
Sistema fotovoltaico: ajuste inversor – asociación fotovoltaica

## Slide 23
Características generales del sistema fotovoltaico
Identificación del edificio o parcela | 
Potencia fotovoltaica (kWp) | 
Asociación de módulos Np x Ns | 
Potencia de inversores (kW) | 
Ratio potencia DC/AC | 
Pérdidas por sombreado (%) | 
Pérdidas por orientación e inclinación (%) | 
Tipo de autoconsumo | 
Área ocupada (m2) | 
Ubicación de inversor(es) | 
Punto de conexión | 
23/67

## Slide 24
Esquema eléctrico de conexión de la instalación fotovoltaica a la red del usuario o de la compañía eléctrica
Identificar con que esquema tipo se corresponde e identificar los puntos de medida
24/67

## Slide 25
Sistema soporte de los módulos fotovoltaicos
i
 | Describir con imágenes y especificaciones técnicas la solución comercial propuesta para el sistema soporte de los módulos fotovoltaicos
25/67
Describir la solución comercial elegida

## Slide 26
Hipótesis para el cálculo de pérdidas de energía en PVsyst
* Indicar la fuente de la hipótesis o del dato considerado
26/67
Tipo o parámetro de pérdidas | Hipótesis* | Fuente
Pérdidas térmicas |  | 
Pérdidas eléctricas |  | 
Pérdidas por tolerancia de la potencia |  | 
Pérdidas por degradación de potencia inducida por luz LID |  | 
Pérdidas por degradación de potencia inducida por potencial PID |  | 
Pérdidas por dispersión de parámetros |  | 
Pérdidas por suciedad |  | 
Pérdidas por ángulo de incidencia |  | 
Pérdidas por indisponibilidad |  | 

## Slide 27
Curvas de trayectoria solares con el perfil del horizonte del emplazamiento
Perfil del horizonte
Análisis energético

## Slide 28
Situación de PVSYST representativa del diseño realizado
Representación 3D del edificio y campo fotovoltaico
Análisis energético
 | Incluir estudios de sombras si ayudan a entender la solución adoptada, etc.
i

## Slide 29
Análisis energético: diagrama de Sankey
29/67

## Slide 30
Cálculo energético: caso de autoconsumo sin acumulación
EPV | Energía generada por el sistema fotovoltaico |  | kWh
ETUN | Energía inyectada en la red de distribución |  | kWh
EFUN | Energía consumida de la red de distribución |  | kWh
EL | Energía consumida por el usuario |  | kWh
EAUTO PV | Energía fotovoltaica autoconsumida |  | kWh
ENUN | Energía neta aportada por la red |  | kWh
Poner valores numéricos sobre el esquema
30/67

## Slide 31
Resumen de resultados energéticos (valores anuales)
Parámetro |  | Valor | Unidades
Irradiación global (sobre el generador fotovoltaico) | YR |  | kWh/m2
Índice de productividad del generador fotovoltaico | YA |  | kWh/kWp
Índice de productividad final del sistema fotovoltaico | YF |  | kWh/kWp
Rendimiento (Performance Ratio) | PR |  | %
Energía total producida | EPV |  | kWh
Autoconsumo | APV |  | %
Autosuficiencia energética sin balance neto | CD |  | %
Autosuficiencia energética con balance neto | CD,NM |  | %
Dependencia de la red | DG |  | %
31/67
* Cobertura de la demanda, autarquía, …

## Slide 32
Diagrama de barras de YR YA YF
32/67

## Slide 33
Diagrama de barras del PR
33/67

## Slide 34
Perfiles de consumo y generación para días tipo considerados
i
 | Adjuntar perfiles de consumo (medidos o estimados) y de generación para días característicos
34/67

## Slide 35
Análisis de rentabilidad: Presupuesto instalación de …… kWp
Ud. | Concepto* | Coste unidad | Coste total
 | Módulos |  | 
 | Inversor |  | 
 | Instalación eléctrica |  | 
 | Estructura soporte |  | 
 | Medida y monitorización |  | 
 | Montaje y puesta en marcha |  | 
 | Ingeniería, gastos admón., beneficio industrial |  | 
 | etc. |  | 
 | Total |  | 
Indicar la fuente de datos de costes: costes medios del mercado fotovoltaico español, etc.
CAPEX Costes de inversión
35/67
* Adaptar la tabla según preferencias

## Slide 36
Análisis de rentabilidad: OPEX Costes de operación y mantenimiento
Indicar la fuente de datos de costes: costes medios del mercado fotovoltaico español, etc.
Concepto* | Coste unitario (€/Wp) | Coste (€)
Alquiler de cubierta o terreno |  | 
Mantenimiento |  | 
Gestión energética |  | 
Seguro |  | 
Total |  | 
36/67
* Adaptar la tabla según preferencias

## Slide 37
Análisis de rentabilidad – cuadro resumen datos de partida
Inversión total de la instalación | 
IVA ( 21 % ) | 
Inversión total con IVA | 
Crédito necesario | 
Coste de mantenimiento anual | 
Coste de crédito anual a……años (……. % ) | 
Coste total anual | 
Ingresos anuales | 
Tasa de descuento | 
Impuestos – desgravaciones | 
Vida media de la instalación ( años ) | 
37/67
Programa de apoyo para análisis de rentabilidad (PVsyst, PVsol, Homer, RETScreen)

## Slide 38
Resultados
VAN
TIR
Período de retorno
Coste de producción: LEC (coste del kWh: €/kWh)
Coste de instalación: €/Wp
Análisis de rentabilidad
38/67
Diagrama o tabla de flujo de caja